KOMÍNOVÉ SYSTÉMY / CHIMNEY SYSTEMS / SCHORNSTEIN SYSTEME / ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

Kancelář:Lužická 18, 120 00 Praha 2

pobočka Brno, Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna, tel: +420 547 214 690

pobočka Plzeň, Pivovarská ul., 337 01 Rokycany, tel: +420 377 331 663

pobočka Mělník, Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice, tel: +420 315 621 810

EKO TURBO Ceramic

Založení Komína:

Základ komína - pod komínovým tělesem musí být proveden kvalitní základ. V případě založení komína na stropní, či jinou stavební konstrukci musí být ověřena její únosnost. Únosnost základu musí být ověřena statikem. Do uvažované hmotnosti komína je nutné započítat také nadstřešní část komína včetně cihelné obezdívky (u komínů s cihelnou obezdívkou). Do celkové hmotnosti komína se musí také započítat krakorcové, nosné a krycí desky. Základ pod komín musí být vodorovný a nesmí vykazovat nerovnosti větší než 2mm.

1.

Na upravený základ se na maltové lože usadí první plášťová tvárnice. Při usazení tvárnice dbáme správné polohy. Tvárnice musí být uložena vodorovně (kontrolujeme vodováhou)3. Tvárnice nesmí být spojena s přilehlými svislými nosnými konstrukcemi. Na tuto zásadu je nutné dbát po celou dobu výstavby komína.

2. založení komínového průduchu:

Standardní založení komína provádíme pomocí kondenzátní jímky WKJZ. Ta se usazuje na rovný (vodorovný) únosný základ (např. hrubá podlaha). Je nutné dbát správného usazení jímky, neboť tvoří základ celého komínového průduchu. Jímka musí být osazena tak, aby případné dopojení potrubí kondenzátu bylo směrováno směrem, kterým bude kondenzát odváděn. Kondenzátní jímka není standardně osazena potrubím odvodu kondenzátu, resp. Pouze přípravou vlepené cca 2cm vyčnívající PP trubky pro připojení potrubí odvodu kondenzátu. Příprava odvodu kondenzátu je vyrobena z PP v provedení HT dimenze DN40mm. Vždy při osazení jímky je třeba dbát správného nastavení otvoru s potrubím pro odvod kondenzátu v součinnosti s projektantem, stavebním dozorem či mistrem, tak aby byl umožněn odvod kondenzátu do kanalizace, nebo do neutralizačního boxu. (pozor při přibetonování jímky k podkladu nebude možné ji následně pootočit). Na kondenzátní základovou jímku pokračujte šamotovou komínovou tvarovkou s čistícím kusem typ WKVA.

3a)  Komínová plášťová tvárnice s vyříznutým otvorem pro osazení Komínových dvířek DEK s větrací mřížkou. Otvor šířky 210mm se vyřízne do dvou nad sebou usazených plášťových tvárnic z lehkého betonu pomocí úhlové brusky s řezacím kotoučem na kámen. Upravené plášťové tvárnice se ukládají stejně tak jako neupravené tvárnice na souvisle namaltovaný povrch. Celkem budou použity dvě plášťové tvárnice s vyříznutým otvorem. U systému EKO Turbo není použit vnitřní uzávěr dvířek.

3b) Usazení komínových dvířek DEM bez větrací mřížky je podobné jako u komínových dvířek DEK s větrací mřížkou. Otvor šířky 210mm se vyřízne do jedné plášťové tvárnice pomocí uhlové brusky. U systému EKO Turbo není použit vnitřní uzávěr dvířek.

4.

Šamotová komínová vložka WKVA – šamotová vložka s kontrolním (vybíracím) otvorem a dvířky slouží ke kontrole v spalinové cestě. Tento díl je povinný a může být v závislosti na délce komína použit několikrát. Šamotová komínová vložka WKVA se ukládá do kondenzátní jímky (WKJZ.x,) na speciální lepidlo pro spojování komínových vložek, dodávané se systémem. Při montáži je nutné dbát dokonalého spojení s kondenzátní jímkou. Po spojení přebytečné lepidlo vytlačené ze spoje otřeme navlhčenou houbou. Okolo otvoru pro osazení komínových dvířek musí být v plášťové tvárnici dostatečná mezera pro zajištění dilatace komínového průduchu. Minimální mezera je 20mm. Mezera se nevyplňuje žádným materiálem (izolace, lepidlo, atd.,)!!!

5.

Komínová plášťová tvárnice celá se osadí na dvě plášťové tvárnice s otvorem pro sazení komínových dvířek EKO DEK panel, nebo jednu plášťovou tvárnici s otvorem pro osazení malých komínových dvířek EKO DEM.

6.

Komínová sopouchová tvarovka – WLAS. Sopouchová tvarovka  WLAS se standardně osazuje do hrdla předešlé šamotky. V případě jiného požadavku na výšku vyústění sopouchu se spodní část WLAS zakrátí dle potřeby. Při uložení sopouchové tvarovky je třeba dbát zvýšené opatrnosti na přesnost jejího vyústění z komínového pláště. Při dokončovacích pracích bude okolo vyústění na tvárnici připevněn adaptér AD.x pro nasávání vzduchu. Prostup sopuchu skrze tvárnici musí být s dostatečnou dilatací cca 2cm viz bod č.8. V případě napojení více spotřebičů na komín je postup pro instalaci WLAS stejný.

7.

Tepelná izolace se u systému EKO TURBO Ceramic nepoužívá. Vnitřní prostor mezi tvárnicí a šamotovými kusy je využíván jako protiproud spalovacího vzduchu ke spotřebičům. K vystředění šamotových trubek v tvárnici se používají nerezové distanční držáky. Doporučujeme je uchytit na každou šamotovou trubku. Minimálně však musí být 1ks na každý metr výšky komína.

8.

Komínová plášťová tvárnice s otvorem na sopouch WLAS se usazuje na celou plášťovou tvárnici, resp. na její horní namaltovanou plochu. Dbejte na to, aby byla okolo vyústění sopouchu komína dostatečná mezera pro zajištění dilatace komínového průduchu a přívod spalovacího vzduchu ke spotřebičům. Minimální mezera 20mm.

9.

Adaptér a připojení na WLAS je nerezový díl, který nahrazuje první kus napojení na koncentrické (trubka v trubce) trubky ke spotřebiči. Adaptér je vždy o něco větší (dle rozměru koncentrické trubky od spotřebiče) a upevňuje se na střed okolo sopouchu WLAS. Je přišroubován přes hmoždinky do tvárnice.

10.

Dále se postupuje  montáží komínových tvárnic, šamotových vložek, či dalších sopouchů WLAS.

11.

Komínová šamotová vložka WKV je standardní komínovou vložkou o stavební délce 0,66m pro komínové průduchy. Komínové vložky se spojují speciálním lepidlem, které je ke komínovému systému standardně dodáváno. Lepidlo se rovnoměrně roznese do hrdla šamotových vložek tak, aby nebyla vynechána žádná část spoje.4

12. NADSTŘEŠNÍ ČÁST

Komínové plášťové tvárnice musí být v nadstřešní části vyztuženy armaturou umístěnou v otvorech plášťové tvárnice, které jsou pro tento účel v rozích tvárnic vyrobeny. Armovací pruty musí končit cca v polovině poslední komínové tvárnice. Doporučujeme armování celého komínového tělesa.

Varianta : a) obezdívka nadstřešní části

Obezdívka komína v nadstřešní části komína je založena na krakorcové desce (bod č.13). Obezdívka nadstřešní části komína se zakončuje krycí deskou komína KSDO.

Varianta : b) omítnutá nadstřešní část

Omítnutá nadstřešní  část komína se provádí bez osazení krakorcové desky. Omítnutá nadstřešní část se zpravidla volí z důvodu finančních úspor, nebo estetiky objektu. Na plášťovou komínovou tvárnici napenetrovanou vhodným penetračním nátěrem se celoplošně přilepí tepelná izolace z minerálních vláken s minimální tloušťkou 30mm. Tepelná izolace se mechanicky připevní krátkými talířovými hmoždinkami. Přes tepelnou izolaci se provede omítková armatura, která se zastěrkuje flexibilním stavebním lepidlem. Dále se provádí povrchová úprava zpravidla shodná s úpravou obvodových stěn objektu. Doporučujeme provedení kvalitního povrchového nátěru. Upozorňujeme na skutečnost, že trvanlivost povrchové úpravy komína je závislá na kvalitě zvolených materiálů, které nejsou dodávkou komínového systému. Omítnutá nadstřešní část komína se zakončuje krycí komínovou deskou KSDZ přichycenou sadou S.KS.

Varianta : c) Prefabrikované nadstřešní dílce

Nadstřešní část se vyzdívá z prefabrikovaných prstenců imitujících na povrchu cihelnou obezdívku. Výška prstenců je 100mm. S vyzdívkou prstenců se nahrazuje vyzdívka komínovými tvárnicemi UN1-2. Nadstřešní část se shodně s celým komínem v rozích prstenců UND armuje. Armatura je zalita betonovou směsí ZH.ARM. Samotné prefabrikované prstence se v místech horizontálních spojů vyspárují maltou na lícové zdivo (tř. SAKRET VK), nebo maltou s vysokým podílem cementové složky. Vyzdívka EKO UND se zakončuje krycí deskou komína KSDZ přichycenou sadou S.KS.

13.

Krakorcová deska (pro obezdění nadstřešní části komína) je vyrobena z hutného betonu a slouží jako základ obezdění komínového průduchu. Krakorcová deska je určena standardně pro obezdívku cihlami formátu 290x70x65mm Je možné ji použít také pro cihly metrického formátu 240x115x65 (při použití obezdívky cihlami metrického formátu bude jejich okraj přečnívat přes krakorcovou desku). Deska se osazuje do maltového lože na tvárnice komínového pláště. Krakorcová deska se osazuje zpravidla v podstřešním prostoru objektu.

14.

Poslední komínová vložka WKV prostupuje skrze KSDx ven z komína a je zkrácena na 20cm nad komínem. Aby byla umožněna dilatace komínového průduchu, není vzniklý otvor mezi krycí deskou KSDx a vložkou ničím vyplněn.

15.

Sklovláknobetonová krycí deska KSDx tvoří hlavu komína. Deska je upevněna pomocí upevňovací sady  S.KS (taktéž uchycení na chemickou kotvu). Deska nesmí být uložena do maltového lůžka a pod deskou musí být umožněno proudění vzduchu do tvárnice UN.xx pro spotřebiče.

16.

Upevňovací sada S.KS– souprava pro upevnění krycí desky skládající se z nerezových závitových tyčí, podložek a matek společně s chemickou kotvou a příslušenstvím. Přesné složení sady je uvedeno na příbalovém letáku společně s návodem na její použití.

17.

Hlavice Turbo a protideštová manžeta se umisťují jako ukončovací díl na komín. Hlavice turbo je nerezová trubka s podstavcem, vždy o 20mm větším průměrem než průměr vložky. Tato hlavice se navlékne přes vyčnívající kus šamotové trubky nad KSDx a samořeznými šrouby se do desky přichytí. Doporučujeme hlavici podsilikonovat a zabránit tak možnému zatékání do spoje s krycí deskou KSDx.  Protidešťová manžeta se uchytí cca 50mm nad ukončení hlavice Turbo a dotáhne se šrouby okolo šamotové trubky. Silikonem se zabrání možnému zatékání do spoje manžety a šamotové trubky.

POZNÁMKA:


1) k armování komínového pláště se používá standardně ocel R10505 průměr 8, 10 a 12mm. Armatury musí být nastavovány mimo spoje tvárnic. Armatury nesmějí být spojovány v místech přechodu komína mezi vnitřní a venkovní nadstřešní částí.

2) Uložená armatura musí být po celé výšce zalita betonovou směsí. Betonová směs musí být přiměřeně naředěna. Pro aplikaci doporučujeme nálevku, do které betonovou směs nalijeme. Zálivku provádíme postupně tak, abychom měli jistotu dokonalého spojení výztuže s tvárnicemi. Pro aplikaci doporučujeme použít betonovou směs dodávanou výrobcem.

3) Plášťové tvárnice z lehkého betonu a šamotové komínové vložky se upravují pomocí úhlové brusky s řezacím kotoučem na kamenivo.

Maltování komínových tvárnic je nutné provádět do maximální tloušťky 10mm. Při maltování je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby malta nezaplnila meziprostor mezi komínovým průduchem a pláštěm komína určený pro zadní větrání komína.

Stejný postup platí při lepení tvárnic Lepidlem pro přesné zdění tvárnic. Při případné nerovnosti povrchu při lepení tvárnic aplikujeme distanční klínky. Výhodou použití Lepidla pro přesné zdění tvárnic je rychlost stavby celého komínového tělesa.

!!! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT PEVNĚ SPOJEN  KOMÍNOVÝ PRŮDUCH S PLÁŠTĚM KOMÍNA !!!

4) Spojování šamotových vložek a tvarovek je nutné provádět kvalitním a certifikovaným lepidlem dodávaným výrobcem komínového systému. Lepidlo pro spojování šamotových vložek a tvarovek se nanáší rovnoměrně do hrdla již instalovaného prvku. Je nutné před nanesením lepidla stykovou plochu zbavit prachu a ostatních nečistot. Hrdlo se nevlhčí!. Před započetím prací čtěte příbalový leták s návodem na použití a hygienu práce. Lepidlo rozdělávejte po částech (dávkách) v závislosti na průběhu výstavby komína. Při uložení šamotové vložky či tvarovky vytlačené lepidlo otřete houbičkou. Je důležité, aby komínový průduch byl po montáži hladký.

!!! šamotové vložky musejí být spojovány vždy na hrdlo po směru stékání případného kondenzátu !!!

Pro spojování šamotových komínových vložek je určeno systémové lepidlo SAUREKIT 2010.